## Slide 1
別図１
180m(H45m)
120m(H30m)
5m
10m
45m
RWY 08
進入/離脱
78°
5m
10m
45m
80m(H20m)
(H45m)
(H20m)
(H30m)
11×15
30m
単位：m
A
C
D
B
14
1/4傾斜
D
B
単位：m
1目盛=10m
草地:Lv上1.5以下
芝生
道路
駐車場
5
10
45
10
45
14
2
海
14
芝生
5
10
45
10
45
8
3
4
5
250m先までの4分の1勾配の上に出る障害物はない
樹木:Lv上6以下
A
C
単位：m
1目盛=10m
フェンス:
Lv上1
樹木:Lv上3.5
39
階段:Lv上1
壁:Lv上4
建物:Lv上4.8
樹木:Lv上7
照明:Lv上5
遊具(外周):
Lv上3.5
樹木:Lv上5.5
樹木:Lv上5.3
建物:Lv上7
21
7
6
3
12
5
3
6
1/8傾斜
樹木:Lv上6.7
樹木:Lv上4
照明:Lv上5
500m先までの8分の1勾配の上に出る障害物はない
道路
ふ り が な 名 称 | ふれあいしーさいどぱく ふれあいシーサイドパーク |  |  |  |  | 
所在地 | 福井県南条郡南越前町河野 |  |  |  |  | 
管理者 | 南越前町 観光まちづくり課 (0778-47-8002) |  |  |  |  | 
標点 | N35°49’42.35" | 進入(磁方位) | 85° | 勾配 | 縦 | 5％未満
 | E136°3’56.49" | 離脱(磁方位) | 152° |  | 横 | 5％未満
着陸帯標高 | 9.8ft（3m）
着陸帯寸法 | 11.0m×14.0m
着陸帯表面 | 芝生
凹凸及び亀裂 | 無し
許可の条件 | 土地使用許可済
使用時間帯 | 日出～日没
照明:Lv上5

## Slide 2
ふれあいシーサイドパーク 場外 位置図
別図２
300m